Zamawiający:

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA

W BYDGOSZCZY

85 – 094 BYDGOSZCZ, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9; tel. (0-52) 585–40–00,

fax (0-52) 585-40-76

strona internetowa: www.jurasza.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NLZ.2019.271.92

na:

„Dostawa z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych  w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”

(Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV 44221000-5 – okna, drzwi i podobne elementy; 44221220-3 – drzwi przeciwpożarowe)

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 
ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty w wysokości 144.000 euro.

- Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach 
i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań  wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane osobowe będą  podane w ofercie, oświadczeniach 
i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść zawarta jest w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, określonych w załącznikach 3a i 3b do SIWZ oraz w załącznikach nr 9a i 9b (stanowiących jednocześnie wzór umowy) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda oferta winna być pełna, kompletna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji, tj.:

Część 1: dostawa i montaż rolet, okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy;

Część 2: dostawa i montaż drzwi aluminiowych, pożarowych, dymoszczelnych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części został przedstawiony w załączniku nr 3 do SIWZ.

  - Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i jej załącznikach zostały wskazane znaki towarowe, patenty, normy oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny:

- winny spełniać funkcje, jakiej maja służyć,

- winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

- nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wykonawca musi uwzględnić fakt, że prace montażowe będą prowadzone w budynkach czynnego szpitala. Na obszarze, w którym będą prowadzone prace, a także 
w pomieszczeniach sąsiadujących, jak i na pozostałych kondygnacjach znajdują się oddziały 
i jednostki szpitala.

Dotyczy części 1:

Wymiana okien, drzwi oraz montaż rolet wykonywana będzie sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy w ilościach i terminach szczegółowo określonych przez Zamawiającego 
w zleceniu przesłanym do Wykonawcy:

- w przypadku rolet wewnętrznych – na minimum 10 dni przed planowanym rozpoczęciem prac,

- w przypadku ślusarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz okien PCV – na minimum 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac.

W ramach zamówienia Wykonawca powinien:

- zdemontować istniejące drzwi i okna,

- wywieźć i zutylizować materiały z demontażu,

- dostarczyć i zamontować nowe drzwi i okna wraz z regulacją,

- dostarczyć i zamontować nowe rolety wewnętrzne i zewnętrzne.

Dotyczy części 2:

W ramach zamówienia Wykonawca powinien:

- zdemontować istniejące drzwi,

- wywieźć i zutylizować materiały z demontażu,

- wykonać obróbkę murarską,

- dostarczyć i zamontować nowe drzwi wraz z regulacją.

Wymianie podlegają drzwi zewnętrzne (1 szt.) przy magazynie oraz drzwi wewnętrzne (1 szt.) 
w Zakładzie Mikrobiologii na terenie Szpitala.

Dotyczy części 1 i 2:

Przed przystąpieniem do realizacji każdego zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do określenia we własnym zakresie wszelkich wymiarów niezbędnych do prawidłowego montażu drzwi, okien oraz rolet. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za montaż drzwi, okien oraz rolet 
o właściwych wymiarach.

Rozliczenie prac nastąpi po wykonaniu poszczególnych zleceń, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego wykonane rzeczywiście ilości poszczególnych robót. Wartość prac stanowić będzie iloczyn rzeczywiście wykonanych prac danego rodzaju i ceny jednostkowej za dany rodzaj prac.

  - Organizacja prac musi uwzględnić w sposób bezwzględny zapewnienie ciągłego dostępu personelu i pacjentów do nieprzerwanego udzielania świadczeń medycznych, a także zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych i nieprzerwane dostawy materiałów związanych 
z udzielaniem świadczeń medycznych oraz wszystkich mediów.

  - Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał wszystkich pomiarów niezbędnych do kompletnego i prawidłowego zrealizowania każdego pojedynczego zamówienia zleconego przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac montażowych, stanowiących przedmiot zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem 
w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi, zgodnie  art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

  - Wykonawca jest zobowiązany wywieźć i zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i osprzęt z prac demontażowych.

  - Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z miejsca prowadzenia prac materiały 
z demontażu oraz inne odpady, nie dopuszczając do ich nadmiernego gromadzenia.

Jedynie w przypadku materiałów i armatury, co do których Zamawiający wyrazi takie życzenie, zostaną one protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania miejsca prowadzenia prac montażowych oraz terenu zaplecza w czystości i porządku.

W tym zakresie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz wszelkimi służbami i organami, w tym policją i strażą miejską.

W razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac pod kątem wymagań BHP i ppoż.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia 
w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie 
i zabezpieczenie oraz dostawę materiałów na miejsce na własny koszt, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.

  - Prace montażowe powinny przebiegać w taki sposób, który zagwarantuje ich zakończenie 
i osiągnięcie zamierzonego celu w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w czasie prowadzenia prac montażowych w sąsiedztwie elementów już wykonanych celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń.

W przypadku zaistnienia zniszczeń i/lub uszkodzeń Wykonawca usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

W razie niewywiązania się Wykonawcy z powyższego, Zamawiający może usunąć lub zlecić ich usunięcie  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót i stanu budynków.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby robót montażowych.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące zabezpieczenie wykonywanych prac montażowych w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; w razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający może we własnym zakresie wykonać lub zlecić wykonanie powyższego zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego pomieszczeń i terenów zajętych czasowo w związku z realizacją prac montażowych w terminie nie późniejszym niż dzień odbioru robót.

W przypadku nieuporządkowania miejsca wykonywania robót montażowych i terenu zaplecza, Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru robót z winy leżącej całkowicie po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, w celu uwzględnienia 
w oferowanej cenie ryzyka i wynikających z niego kosztów upewnić się, że oferowane przez niego rozwiązania, w tym rozwiązania materiałowe i organizacyjne, są możliwe do zrealizowania i są zgodne z założeniami przedsięwzięcia oraz umożliwiają osiągnięcie celu realizacji tegoż przedsięwzięcia.

  - Zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie 
z zapisem w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin 
i oceny wizualnej.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niezbędne czynności w zakresie realizacji zamówienia, w odniesieniu do wszystkich prac demontażowych i montażowych okien, drzwi i rolet, oraz udokumentowania powyższego w formie oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę wraz z wykazem tych osób. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił 
w załącznikach nr 9a i 9b do SIWZ. Za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę warunku zawarcia umów o pracę Zamawiający ustanowił sankcję w wysokości 5% wartości brutto za całość zadania 
w wysokości określonej w umowie.

  - Wykonawca winien udzielić gwarancji na wszelkie prace objęte umową na okres minimum 26 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

  - Formularz ofertowy można wypełnić jedynie dla tych części, na które zostanie złożona oferta.

UWAGA WAŻNE: Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) winien zawierać informacje dotyczące ceny oraz kryteriów oceny ofert.

Powyższe informacje nie będą podlegały uzupełnieniu ponieważ są one podstawą do dokonania wstępnej oceny ofert oraz przyznania odpowiedniej ilości punktów w kryterium oceny ofert.

  - Szczegółowe wymagania dotyczące części zamówienia określone są w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali: „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” obowiązujące na terenie Zamawiającego, „Zobowiązanie do zachowania poufności”, „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakupach”, „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych”, „Zasady postępowania firm zewnętrznych na terenie szpitala” oraz „Klauzulę informacyjną”, stanowiące załączniki odpowiednio do załączników nr 9a i 9b do SIWZ (Wzór umowy).

Powyższe załączniki do umowy powinny być przez Wykonawcę odpowiednio wypełnione, zgodnie z treścią w nich zawartą oraz podpisane prze osoby do tego upoważnione.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW Z PODWYKONAWCAMI.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są objęte zamówieniem prace, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały określone we wzorach umów stanowiących odpowiednio załączniki nr 9a 
i 9b do SIWZ.

## 5       OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY PZP, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy Pzp.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta 
w każdej części winna być pełna. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 i7 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, ani zastosować aukcji elektronicznej dla wyboru oferty.

  - Oferta tego Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w danej części zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.

- CZAS TRWANIA UMOWY LUB TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Wymagany termin realizacji zamówienia:

Część 1:

- czas trwania umowy - 24 miesiące od daty podpisania umowy,

Część 2:

- termin realizacji - maksymalnie 9 tygodni od daty podpisania umowy.

  - Fakturę można przesłać Zamawiającemu na adres: efaktury-kancelaria@jurasza.pl lub za pomocą platformy PEF dostępnej na stronie https://efaktura.gov.pl/(numer identyfikacyjny skrzynki odbiorczej Zamawiającego: 5542231069).

Zamawiający wymaga również dostarczenia faktury w formie papierowej.

  - Faktury wynikające z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego winny zawierać wskazanie numeru umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego oraz numeru zamówienia (w opisie merytorycznym).

  - Dokonanie płatności będzie odbywać się przelewem w terminie do 60 dni, licząc od dnia prawidłowo wystawionych faktur, potwierdzonych przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego (szczegóły we wzorze umowy).

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przytoczonego poniżej art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) ustawy Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przytoczonego poniżej art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp:

z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawcę „w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 
i 1655)”,

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków,

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dla części 1:

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną usługę tożsamą lub podobną do usługi polegającej na wymianie drzwi, okien i montażu rolet w obiektach użyteczności publicznej 
o łącznej wartości nie mniejszej niż 94 707,00 zł brutto,

dla części 2:

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną usługę tożsamą lub podobną do usługi polegającej na montażu drzwi przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej 
o łącznej wartości nie mniejszej niż 11 271,00 zł brutto.

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt. 7.2 pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.

- Zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę.

  - Wykonawcy występujący wspólnie:

- winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia,

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

- warunki określone przez Zamawiającego muszą spełniać łącznie wszyscy uczestnicy konsorcjum.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, których opis został dokonany w pkt. 6.1 1) i 2) SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, których opis został dokonany w pkt. 6.1 3) SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz 
z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 7.1 i 7.2 SIWZ, tj.:

- Dla części 1:

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług tożsamych lub podobnych do usługi polegającej na wymianie drzwi, okien i montażu rolet w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 94 707,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór stanowi załącznik nr 8a do SIWZ).

- Dla części 2:

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług tożsamych lub podobnych do usługi polegającej na montażu drzwi ppoż. w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 11 271,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór stanowi załącznik nr 8b do SIWZ).

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedstawienia na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego następujących dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- w przypadku podmiotów zagranicznych:

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.1) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.4.1) lub 7.4.2) SIWZ.

## Pozostałe wymagane od Wykonawców dokumenty:

- Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (ZOBOWIĄZANIE, W ORYGINALE, NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ);

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki naprawcze są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą;

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, wypełniając odpowiednio załącznik nr 5 oraz 4 do SIWZ;

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w  art. 22a ust. 1 ustawy Pzp;

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia;

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, wypełniając załącznik nr 7 do SIWZ i załączając do oferty (jeżeli dotyczy). Brak informacji, 
o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, s.c.) każdy oddzielnie przedstawi dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ponadto do oferty dołączą pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii) pełnomocnika lub lidera upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym dokumenty wymienione powyżej muszą złożyć oddzielnie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. wszyscy uczestnicy konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej (dla przykładu: nie jest skuteczne złożenie przez konsorcjum lub spółkę cywilną jednego wspólnego oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Każdy ze wspólników/uczestników spółki cywilnej/konsorcjum musi przedłożyć oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby);

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ (Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - 
w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9).

  - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

  - Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 7 SIWZ.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700).

  - Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów ujętych w pkt. 7 SIWZ powyżej według zasady spełnia/nie spełnia.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje związane 
z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (za wyjątkiem oferty, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w tym oświadczeń, jak też uzupełnienia tych dokumentów w trybie art. 26 ustawy Pzp, które należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej).

  - Jeżeli dokumenty, informacje, oświadczenia itp. zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na żądanie jednej ze stron strona druga ma obowiązek potwierdzenia ich otrzymania.

  - Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

mgr Magdalena Zdziebłowska, telefon 52/ 585-40-96, m.zdzieblowska@jurasza.pl,

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Tomasz Grochowski, telefon 52/585- 41- 49,

Rafał Losik, telefon 52/585-49-83.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłając je na adres e-mail: m.zdzieblowska@jurasza.pl. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie opublikuje zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej www.jurasza.pl.

  - Informacje i wyjaśnienia niewymagające formy pisemnej można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

  - Wszelkie wezwania oraz zawiadomienia (w tym o rozstrzygnięciu postępowania) zostaną przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę 
w formularzu ofertowym.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ (art. 45 ustawy Pzp) w wysokości dla każdej z części:

Część 1 – 1 578,00 PLN,

Część 2 – 187,00 PLN,

w jednej z niżej wymienionych form:

- pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A.   nr rachunku: 64-1500-1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Dostawa z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych  w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza 
w Bydgoszczy NLZ.2019.271.92” oraz w tytule przelewu podać nr NIP.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

Zamawiający zaleca, aby wadium składane dla wybranych części obejmowało jasny opis, których części dotyczy.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia dowodu wpłaty dołączony został do oferty. W każdym przypadku oryginał lub kopia dowodu wpłaty nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wniesienie w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu dołączona została do oferty. Oryginał dokumentu nie może być doręczony Zamawiającemu później niż do upływu terminu (łącznie 
z godziną), o którym mowa w pkt. 12.1 SIWZ. Przez doręczenie uznaje się złożenie oryginału dokumentu w kasie siedziby Zamawiającego budynek B pok. 2, czynnej od poniedziałku do piątku z wyjątkiem środy (chyba, że 10 dzień danego miesiąca przypadać będzie w środę to kasa będzie czynna w tym właśnie dniu, w tej sytuacji następny dzień czyli czwartek będzie dniem, w którym kasa będzie nieczynna) w godzinach 10:00 – 13:00, z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu poprzednim terminu (łącznie z godziną) przyjęcia dokumentu w dniu składania ofert.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

  - Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego na piśmie o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Termin związania ofertą może zostać przedłużony przez Wykonawcę samodzielnie.

  - Termin związania ofertą może zostać przedłużony na wniosek Zamawiającego, przy czym prawo to przysługuje Zamawiającemu jednorazowo.

  - Przepis art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) stosuje się odpowiednio.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę we wskazanym miejscu i w wyznaczonym terminie. Uczestnik konsorcjum pod rygorem odrzucenia oferty jego i oferty konsorcjum, nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i wyłącznie w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści, w formacie nie większym niż A4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

  - Ofertę składa się na druku formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z którym należy złożyć następujące, odpowiednio wypełnione dokumenty:

- formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ),

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 5 do SIWZ),

- pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 7 do SIWZ),

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) –  pkt 7.5 a) SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na Wezwanie Zamawiającego będzie zobligowany do złożenia dokumentów lub/i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  ustawy Pzp, a które zostały opisane w pkt. 7 SIWZ.

  - W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć je wraz z tłumaczeniem i osobiście je poświadczyć.

  - W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993), Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.5 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Każda strona oferty, jak i miejsce wniesienia zmian (poprawki, uzupełnienia, skreślenia itp.) powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, a w przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

  - Oferta musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie -arkusze (kartki) są kolejno ponumerowane, zszyte lub połączone inną techniką w jedną całość.

  - Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych.

  - Składane podpisy powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować, przy czym za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą 
i adresem Wykonawcy z dopiskiem:

„Oferta na dostawę z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych  w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ” NLZ.2019.271.92

Nie otwierać przed dniem 29.01.2020 r. godz. 1030

  - W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie doręczyciela umieścić dopisek OFERTA PRZETARGOWA NLZ.2019.271.92.

  - Opakowanie oferty powinno być zamknięte w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  - Potwierdzenie złożenia oferty w kancelarii Zamawiającego następuje poprzez wpisanie na kopercie, w której złożona jest oferta daty i godziny złożenia.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

  - Zmiany oferty należy złożyć według takich samych zasad jak ustalone dla składania ofert, 
z dopiskiem na zmienionej części oferty oraz kopercie przygotowanej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji „zmiana do oferty”.

  - Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, za wyjątkiem podanych w art. 97 ust. 2 ustawy 
Pzp w sposób określony w przywołanym artykule.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert określonym w pkt. 12 SIWZ zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. informacje zgodnie z odpowiednimi wyrokami Sądu Antymonopolowego i Sądu Najwyższego należy umieścić w wewnętrznej kopercie oraz opisać „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie dołączył jednocześnie do oferty uzasadnienia ten fakt potwierdzającego, wówczas Zamawiający ma prawo uznać, że zastrzeżenie w tym zakresie jest nieskuteczne, a  informacje jako błędnie zastrzeżone zostaną ujawnione, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony.

  - Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzasadnienie, po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie i wezwaniu do wyjaśnień – nie zostanie uznane za wystarczające – wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne 
i informacje nim objęte zostaną ujawnione, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 (piętro -1, pokój nr 6) 
w terminie do dnia 29.01.2020 r. do godziny 1000.

  - Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2020 r. o godz. 1030 w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, Budynek A - pokój 22a, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy.

  - Zakres informacji podawanych podczas otwarcia Zamawiający poda zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
I SPOSOBU OCENY OFERT  ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  - Cenę oferty Wykonawca podaje w odpowiednio wypełnionych formularzu oferty i formularzu cenowym, stanowiących załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami jakimi są (dla części 1 i 2):

Cena brutto [C] – waga 60 %,

Okres gwarancji [T] – waga 40%.

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryteriów, w następujący sposób:

13.3.1    Oferta z najniższą ceną brutto [C] otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie 
ze wzorem:

Oferta z najniższą ceną brutto

C = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium, tj.60 %,

Cena brutto oferty badanej

gdzie:

C => wartość punktowa badanej oferty w zakresie kryterium: cena brutto;

13.3.2   W kryterium [T] – okres gwarancji, Zamawiający przyzna punktację zgodną ze wzorem:

Okres wydłużenia gwarancji

zadeklarowany w badanej ofercie

T = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium, tj.40 %,

Maksymalny okres

wydłużenia gwarancji

gdzie:

T => wartość punktowa badanej oferty w zakresie kryterium: okres gwarancji.

  - Ostateczną cenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 13.3 SIWZ, obliczona wg wzoru (dla części 1 i 2):

O = C + T

  - Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

  - Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom.

Dla części 1

Zamawiający wymaga, aby obliczona w powyższy sposób cena obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tzn. koszty prac, szczegółowo opisanych 
w załączniku nr 2 do SIWZ.

Dla części 2

Oferowana cena będzie traktowana jako cena ryczałtowa.

  - Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

  - Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa 
o zamówienie publiczne.

  - Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.

  - Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  oraz niniejszej specyfikacji.

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

UWAGA: Cenę oferty oraz inne wartości wykazane w Formularzu oferty należy przedstawić 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ W TRAKCIE JEJ TRWANIA

  - Zamawiający zaprosi Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Jeśli termin wskazany w zaproszeniu nie będzie odpowiadał, Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego niezwłocznie celem ustalenia innego terminu lub wskazać inny sposób podpisania umowy, np. przesłanie kurierem lub pocztą. Wykonawca jest zobowiązany do przybycia w podanym terminie, lub do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego (po uwzględnieniu okoliczności, o których mowa powyżej). Brak jakiejkolwiek informacji, nie nadesłanie umowy w terminie czy też niestawienie się bez uprzedniego powiadomienia Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od podpisania umowy.

  - Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Nie później niż w dniu zawarcia umowy oraz każdorazowo w terminie 7 dni po zawarciu kolejnej umowy ubezpieczenia na kolejny okres pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  kopii polisy OC obejmującej przedmiot realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż 
dla części 1 - 200 000,00 zł, dla części 2 – 100 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wartość ubezpieczenia nie może ulegać zmniejszeniu przez cały okres obowiązywania Umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy 
Pzp, w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym (dotyczy części 1 
i 2).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku, a także przez ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zastawu na papierach wartościowych.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 64-1500-1360-1213-6008-5200-0000 na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dostawa z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych – NLZ.2019.271.92”.

  - Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi zostać dostarczony do Zamawiającego nie później niż w dniu zawarcia umowy.

  - Nie później niż na 5 dni przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zostanie ono udzielone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 15.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

  - Zamawiający zwraca 70% z kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona 15 dnia po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady, w zależności, który z terminów zapadnie później.

  - W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

  - Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Wypłata, o której mowa w pkt. 15.15 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

  - Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 10 do niniejszej specyfikacji, tj. „Główne postanowienia umowy”.

  - Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji, niezakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

  - Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

  - Na podst. art. 180 ust. 2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy Pzp.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy: www.jurasza.pl.

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Formularz cenowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zw. z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zw. z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

- Wykaz prac montażowych,

- Główne postanowienia umowy,

- Klauzula informacyjna RODO.

Komisja przetargowa w składzie:

mgr inż. Magdalena Marciniak

mgr Małgorzata Ptasznik-Rudnicka

mgr inż. Tomasz Grochowski

Rafał Losik

mgr Magdalena Zdziebłowska

przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SIWZ wraz z załącznikami.

Bydgoszcz, dn. 16.01.2020 r.

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Dyrektor ds. Lecznictwa

/-/dr. n. med.  Ahmad El-Essa

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92			  Załącznik Nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

SZPITAL UNIWERSYTECKI nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

85-094 B Y D G O S Z C Z

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszonego w dniu ………………….. r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr ………………….. przetargu nieograniczonego, ogłoszonego także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.jurasza.pl pod nazwą „Dostawę z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych  w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy” – nr postępowania NLZ.2019.271.92,

niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

| Nazwa Wykonawcy |  | reprezentowany przez: ……………………………………………………………………. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |
| --- | --- | --- |
| Adres, siedziba |  |
| REGON | NIP |
| Nr telefonu | Nr faxu |
| Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium |  |
| Adresy zamieszkania wspólników (dotyczy spółki cywilnej) |  |  |  |
| Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą TAK*/NIE* * niepotrzebne skreślić |
| Adres e-mail Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………. |

W zakresie części 1

1a. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

za cenę:

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym: stawka podatku od towarów i usług ..................... % wynikającą z formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.

2a.

Wydłużenie okresu gwarancji o …………… miesiąc/-e/-y.

W zakresie części 2

1b. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

za cenę:

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym: stawka podatku od towarów i usług ..................... % wynikającą z formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.

2b.

Wydłużenie okresu gwarancji o …………… miesiąc/-e/-y.

- Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

  - oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ,

  - akceptujemy postanowienia SIWZ,

  - cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

  - akceptujemy główne postanowienia umowy, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w stosownych terminach,

  - zapoznaliśmy się z: „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” obowiązujące na terenie Zamawiającego, „Zobowiązanie do zachowania poufności”, „Zasady BHP dla firm zewnętrznych”, „Zasady postępowania firm zewnętrznych na terenie Szpitala”, „ Wymagania 
w zakresie BHP przy zakupach” i zobowiązujemy się do ich stosowania,

  - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

  - zapoznaliśmy się z „klauzulą informacyjną z art. 13 RODO” stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ,

  - spełniamy szczegółowe wymagania opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się 
w załącznikach nr 3a i 3b do SIWZ.

- Częścią oferty są poniższe dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

nr 1 -	formularz cenowy,

nr 2 -	oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zw. z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

nr 3 -	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zw. z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

nr 4 -	Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy),

nr 5 -     zobowiązanie podmiotu na zasoby, którego powołuje się wykonawca (jeżeli dotyczy),

nr 6 - 	pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

inne :…………………………………………………………

- Oferta zawiera …….. stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.

……….…………….………………………………….....

(data i podpisy przedstawicieli Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92				Załącznik Nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

FORMULARZ CENOWY część 1

| l.p. | Rodzaj prac | Jednostka miary | Ilość m2 | Cena netto za m2 | Wartość netto (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 2,10 |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej szybą bezpieczną a w dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 4,20 |  |  |
| 3 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej szybą bezpieczną. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 4,20 |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 3,80 |  |  |
| 5 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej i dolnej szybą bezpieczną. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 3,80 |  |  |
| 6 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 2,10 |  |  |
| 7 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej szybą bezpieczną. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 4,20 |  |  |
| 8 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 3,80 |  |  |
| 9 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej i dolnej szybą bezpieczną. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 3,80 |  |  |
| 10 | Dostawa i montaż witryn i okien wewnętrznych, nieotwieranych z profili aluminiowych. Szyba bezpieczna klasy minimum P1A. | m2 | 4,00 |  |  |
| 11 | Dostawa i montaż okien wewnętrznych, z profili aluminiowych, otwieranych, skrzydła rozwierane | m2 | 2,00 |  |  |
| 12 | Dostawa i montaż okien z profili PCV (zgodnie z opisem w specyfikacji) uchylno-rozwieranych o powierzchni w świetle ościeżnicy do 1,5 m2 | m2 | 4,00 |  |  |
| 13 | Dostawa i montaż okien z profili PCV(zgodnie z opisem w specyfikacji) uchylno-rozwieranych o powierzchni w świetle ościeżnicy powyżej 1,5 m2 | m2 | 6,00 |  |  |
| 14 | Dopłata do drzwi za montaż samozamykacza | szt. | 6,00 |  |  |
| 15 | Dopłata do drzwi za montaż elektrozaczepu | szt. | 4,00 |  |  |
| 16 | Dopłata do drzwi za montaż zwory elektromagnetycznej o sile docisku minimum 180 kg w drzwiach | szt. | 2,00 |  |  |
| 17 | Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych zwijanych (zgodnie z opisem w specyfikacji) o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 60,00 |  |  |
| 18 | Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych zwijanych (zgodnie z opisem w specyfikacji) o powierzchni powyżej 1,0 m2 | m2 | 340,00 |  |  |
| 19 | Dostawa i montaż rolet zewnętrznych (zgodnie z opisem w specyfikacji) o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 2,00 |  |  |
| 20 | Dostawa i montaż rolet zewnętrznych (zgodnie z opisem w specyfikacji) o powierzchni powyżej 1,0 m2 | m2 | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |

……….…………….………………………………….....

(data i podpisy przedstawicieli Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92	Załącznik Nr 3

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet, okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 
w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

- Ryzyka Wykonawcy związane z wykonaniem robót, które winny zostać uwzględnione w zaoferowanej cenie.

- Wykonawca musi uwzględnić fakt, że prace montażowe będą prowadzone w budynkach czynnego szpitala, na obszarze w którym będą wykonywane prace, a także 
w pomieszczeniach sąsiadujących jak i na pozostałych kondygnacjach znajdują się czynne oddziały i jednostki szpitala. Organizacja prac musi uwzględnić w sposób bezwzględny zapewnienie ciągłego dostępu personelu i pacjentów do nieprzerwanego udzielania świadczeń medycznych, a także zapewniać drożności ciągów komunikacyjnych 
i nieprzerwane dostawy materiałów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych oraz wszystkich mediów.

- Rozliczenie prac nastąpi po wykonaniu poszczególnych zleceń na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego zawierającego wykonane rzeczywiście ilości poszczególnych robót. Wartość prac stanowić będzie iloczyn rzeczywiście wykonanych robót danego rodzaju 
i ceny jednostkowej za dany rodzaj robót.

- Wykonawca w przypadku zaistnienia zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

- Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał wszystkich pomiarów niezbędnych do kompletnego i prawidłowego zrealizowania każdego pojedynczego zamówienia zleconego przez Zamawiającego.

- Podczas realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania zamówienia bezpieczeństwa osób postronnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania robót montażowych i na terenie przyległym do miejsca wykonywania robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i odpowiedzialność za materiały 
i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby robót montażowych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące zabezpieczenie wykonywanych robót montażowych w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; w razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający może we własnym zakresie wykonać lub zlecić wykonanie powyższego zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie 
i zabezpieczenie oraz dostawę materiałów na miejsce montażu na własny koszt, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń 
i terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót montażowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót i stanu budynków.

- Wykonawca winien przed złożeniem oferty, w celu uwzględnienia w oferowanej cenie  ryzyka i wynikających z niego kosztów upewnić się, że oferowane przez niego rozwiązania, w tym rozwiązania materiałowe i organizacyjne, są możliwe do zrealizowania i zgodne z założeniami przedsięwzięcia oraz umożliwiają osiągniecie celu realizacji tego przedsięwzięcia.

- Organizacja robót

- Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac montażowych, pod kątem wymagań BHP. i ppoż.

- Wykonawca musi utrzymywać w czystości i porządku miejsca wykonywania robót montażowych oraz terenu zaplecza, ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Zamawiającym i wszelkimi służbami i organami, w tym przed policją, strażą miejską;  
w razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie miejsca wykonywania robót montażowych innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót montażowych w sąsiedztwie elementów już wykonanych celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń; jeżeli wystąpią takie szkody, to usunięcie ich skutków na własny koszt ponosi Wykonawca; w razie nieusunięcia Zamawiający może usunąć lub zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem zadania Wykonawca uporządkuje 
i przywróci do należytego stanu  miejsca, w których prowadzone były prace montażowe 
w terminie nie późniejszym niż dzień odbioru robót, w przypadku nieuporządkowania miejsca wykonywania robót montażowych i terenu zaplecza Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru robót z winy leżącej całkowicie po stronie Wykonawcy.

- Inne  wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót montażowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2019 poz. 1186).

  - Wykonawca jest zobowiązany wywieźć i zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i osprzęt z prac demontażowych. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał z miejsca prowadzenia prac materiały z demontażu oraz inne odpady nie dopuszczają do nadmiernego ich gromadzenia. Jedynie w przypadku materiałów 
i armatury co do których Zamawiający wyrazi  takie życzenie, zostaną przekazane protokolarnie przez Wykonawcę Zamawiającemu.

  - Wykonawca winien udzielić gwarancji na wszelkie roboty objęte umową na okres minimum 26 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

  - Prace montażowe powinny przebiegać w taki sposób, który zagwarantuje ich zakończenie i osiągnięcie zamierzonego celu w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali zasady określone 
w załącznikach, a mianowicie: „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych”, obowiązujące na terenie Zamawiającego, „Zobowiązania do zachowania poufności”, „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakupach”, „Zasady postępowania firm zewnętrznych na terenie szpitala”, „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych” oraz „Klauzulę informacyjną RODO”. Powyższe załączniki do umowy powinny być przez wykonawcę odpowiednio wypełnione zgodnie z treścią 
w nich zawartą oraz podpisane przez osoby do tego upoważnione.

- Szczegółowy zakres prac do wykonania określony został w tabeli poniżej:

| l.p. | Rodzaj prac | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 2,10 |
| 2 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej szybą bezpieczną a w dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 4,20 |
| 3 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej szybą bezpieczną. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 4,20 |
| 4 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 3,80 |
| 5 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej i dolnej szybą bezpieczną. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 3,80 |
| 6 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 2,10 |
| 7 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej szybą bezpieczną. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 4,20 |
| 8 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej oraz dolnej pełnym panelem. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 3,80 |
| 9 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z profili aluminiowych. Skrzydło dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem. Wypełnienie skrzydła w części górnej i dolnej szybą bezpieczną. Skrzydło wyposażone w szyld z klamką lub gałką oraz wkładką na klucz patentowy. | m2 | 3,80 |
| 10 | Dostawa i montaż witryn i okien wewnętrznych, nieotwieranych z profili aluminiowych. Szyba bezpieczna klasy minimum P1A. | m2 | 4,00 |
| 11 | Dostawa i montaż okien wewnętrznych, z profili aluminiowych, otwieranych, skrzydła rozwierane | m2 | 2,00 |
| 12 | Dostawa i montaż okien z profili PCV (zgodnie z opisem w specyfikacji) uchylno-rozwieranych o powierzchni w świetle ościeżnicy do 1,5 m2 | m2 | 4,00 |
| 13 | Dostawa i montaż okien z profili PCV(zgodnie z opisem w specyfikacji) uchylno-rozwieranych o powierzchni w świetle ościeżnicy powyżej 1,5 m2 | m2 | 6,00 |
| 14 | Dopłata do drzwi za dostawę i montaż samozamykacza | szt. | 6,00 |
| 15 | Dopłata do drzwi za dostawę i montaż elektrozaczepu | szt. | 4,00 |
| 16 | Dopłata do drzwi za dostawę i montaż zwory elektromagnetycznej o sile docisku minimum 250 kg w drzwiach | szt. | 2,00 |
| 17 | Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych zwijanych (zgodnie z opisem w specyfikacji) o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 60,00 |
| 18 | Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych zwijanych (zgodnie z opisem w specyfikacji) o powierzchni powyżej 1,0 m2 | m2 | 340,00 |
| 19 | Dostawa i montaż rolet zewnętrznych (zgodnie z opisem w specyfikacji) o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 2,00 |
| 20 | Dostawa i montaż rolet zewnętrznych (zgodnie z opisem w specyfikacji) o powierzchni powyżej 1,0 m2 | m2 | 8,00 |

Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zwiększenia ilości jednego rodzaju prac kosztem innego, przy czym ogólna wartość prac określona ofertą Wykonawcy nie może ulec zmianie.

Wymiana okien, drzwi oraz montaż rolet wykonywana będzie sukcesywnie w okresie od  24 miesięcy od podpisania umowy w ilościach i terminach szczegółowych określonych przez Zamawiającego zleceniem przesłanym Wykonawcy na:

- minimum 10 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w przypadku rolet wewnętrznych,

- minimum 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac w przypadku ślusarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz okien PCV.

W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać:

- demontaż istniejących drzwi/okien,

- wywóz i utylizację materiałów z demontażu,

- dostawę i montaż nowych drzwi/okien wraz z regulacją,

- dostawę i montaż nowych rolet wewnętrznych i zewnętrznych.

Przed przystąpieniem do realizacji każdego zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do określenia we własnym zakresie wszelkich wymiarów niezbędnych do prawidłowego montażu drzwi, okien oraz rolet. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za montaż drzwi, okien oraz rolet o właściwych wymiarach.

Rozliczenie prac nastąpi po wykonaniu poszczególnych zleceń na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego zawierającego wykonane rzeczywiście ilości poszczególnych robót. Wartość prac stanowić będzie iloczyn rzeczywiście wykonanych robót danego rodzaju i ceny jednostkowej za dany rodzaj robót. Protokół zdawczo odbiorczy wg wzoru .

- Opis wymagań w stosunku do elementów przedmiotu zamówienia:

Stolarka okienna (PCV):

- sposób otwierania – uchylno-rozwierane,

- profile okna wykonane z PVC, ze stalowymi wzmocnieniami, kolor biały,

- profile okna min.  5-cio komorowe,

- klasa profilu wg PB-EN 12608:2004 – klasa A,

- klasa przepuszczalności powietrza wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010 – min. klasa 4,

- odporność na obciążenie wiatrem wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010  – min. C3,

- wodoszczelność okna wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010  - min. 9A,

- szyba zespolona o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,

- klasa szyby wg PN-EN 356 – min. P1A,

- minimalny współczynnik przenikania ciepła okna - Uw = 0,9 W/(m2K).

Ślusarka okienna aluminiowa (wewnętrzna):

- profile okna wykonane z kształtowników z aluminium do zabudowy wewnętrznej, lakierowane na kolor RAL uzgodniony z Zamawiającym,

- szyba bezpieczna klasy min. P1A,

- sposób otwierania – rozwierane.

Ślusarka aluminiowa zewnętrzna (drzwi i okna):

- profile ramy i skrzydła wykonane z profili aluminiowych do zabudowy zewnętrznej, lakierowane na kolor RAL uzgodniony z Zamawiającym,

- minimalny współczynnik przenikania ciepła drzwi/okien – Ud = 1,3 W/(m2K),

- klasa odporności mechanicznej – min. 4,

- klasa odporności drzwi na włamanie wg PN-EN 1627:2011 – min. RC2,

- odporność na obciążenie wiatrem wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010  – min. C3,

- wodoszczelność drzwi - min. klasa 5A,

- klasa przepuszczalności powietrza wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010 – min. klasa 4,

- szklenie szyba zespolona bezpieczna klasy minimum P2A o współczynniku przenikania zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,

- system uszczelnień obwodowych,

- minimum 3 zawiasy na skrzydło,

- okucie klamko-klamka lub klamka/pochwyt,

- minimum 1 zamek na wkładkę z kluczem patentowym.

Ślusarka aluminiowa wewnętrzna (drzwi):

- profile ramy i skrzydła wykonane z profili aluminiowych do zabudowy wewnętrznej, lakierowane na kolor RAL uzgodniony z Zamawiającym,

- minimum 3 zawiasy na skrzydło,

- minimum 1 zamek na wkładkę patentową,

- drzwi bez progu,

- wypełnienie skrzydła panel/szyba,

- szklenie szyba bezpieczna klasy minimum P1A.

Rolety materiałowe, wewnętrzne, zwijane spełniające wymagania:

- mocowane bezpośrednio na ramie okna (montaż nieniszczący struktury okna),

- roleta w kasecie z prowadnicami,

- kaseta, prowadnice oraz obciążnik rolety w kolorze białym,

- rura nawojowa stalowa,

- sterowanie ręczne za pomocą łańcuszka kulkowego,

- materiał antystatyczny, impregnowany, odporny na działanie promieni słonecznych, chroniący pomieszczenie przed przegrzewaniem, umożliwiający mycie i dezynfekcję,

- skład - 100% poliester, gramatura materiału min. 180 g/m2,

- tkanina przepuszczająca światło,

- różne kolory tkanin (co najmniej 6 kolorów do wyboru przez Zamawiającego),

- rolety muszą posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,

Rolety zewnętrzne:

- kolor kasety, prowadnic i paneli żaluzji do ustalenia z Zamawiającym,

- wyposażone w blokadę chroniącą przed włamaniem,

- panele wykonane z wysokogatunkowej lakierowanej blachy aluminiowej, wypełnione pianką poliuretanową,

- rura nawojowa stalowa, ocynkowana,

- odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne,

- roleta wyposażona w napęd do automatycznego zwijania i rozwijania, sterowana za pomocą pilota.

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi aluminiowych, pożarowych, dymoszczelnych 
w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

- Ryzyka Wykonawcy związane z wykonaniem robót, które winny zostać uwzględnione 
w zaoferowanej cenie.

  - Wykonawca musi uwzględnić fakt, że prace montażowe będą prowadzone w budynkach czynnego szpitala, na obszarze w którym będą wykonywane prace, a także 
w pomieszczeniach sąsiadujących jak i na pozostałych kondygnacjach znajdują się czynne oddziały i jednostki szpitala. Organizacja prac musi uwzględnić w sposób bezwzględny zapewnienie ciągłego dostępu personelu i pacjentów do nieprzerwanego udzielania świadczeń medycznych, a także zapewniać drożności ciągów komunikacyjnych 
i nieprzerwane dostawy materiałów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych oraz wszystkich mediów.

  - Rozliczenie robót zostanie dokonane ryczałtowo.

  - Wykonawca w przypadku zaistnienia zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

  - Podczas realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania zamówienia bezpieczeństwa osób postronnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania robót montażowych i na terenie przyległym do miejsca wykonywania robót.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i odpowiedzialność za materiały 
i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby robót montażowych.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące zabezpieczenie wykonywanych robót montażowych w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; w razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający może we własnym zakresie wykonać lub zlecić wykonanie powyższego zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie 
i zabezpieczenie oraz dostawę materiałów na miejsce montażu na własny koszt, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń 
i terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót montażowych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót i stanu budynków.

  - Wykonawca winien przed złożeniem oferty, w celu uwzględnienia w oferowanej cenie  ryzyka i wynikających z niego kosztów upewnić się, że oferowane przez niego rozwiązania, w tym rozwiązania materiałowe i organizacyjne, są możliwe do zrealizowania i zgodne z założeniami przedsięwzięcia oraz umożliwiają osiągniecie celu realizacji tego przedsięwzięcia.

- Organizacja robót

- Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac montażowych, pod kątem wymagań BHP i ppoż.

- Wykonawca musi utrzymywać w czystości i porządku miejsca wykonywania robót montażowych oraz terenu zaplecza, ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Zamawiającym i wszelkimi służbami i organami, w tym przed policją, strażą miejską;  
w razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie miejsca wykonywania robót montażowych innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót montażowych w sąsiedztwie elementów już wykonanych celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń; jeżeli wystąpią takie szkody, to usunięcie ich skutków na własny koszt ponosi Wykonawca; w razie nieusunięcia Zamawiający może usunąć lub zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem zadania Wykonawca uporządkuje 
i przywróci do należytego stanu  miejsca, w których prowadzone były prace montażowe 
w terminie nie późniejszym niż dzień odbioru robót, w przypadku nieuporządkowania miejsca wykonywania robót montażowych i terenu zaplecza Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru robót z winy leżącej całkowicie po stronie Wykonawcy.

- Inne  wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót montażowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1186).

  - Wykonawca jest zobowiązany wywieźć i zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i osprzęt z demontażu. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał 
z miejsca prowadzenia prac materiały z demontażu oraz inne odpady nie dopuszczają do nadmiernego ich gromadzenia. Jedynie w przypadku materiałów i armatury co do których Zamawiający wyrazi  takie życzenie, zostaną przekazane protokolarnie przez Wykonawcę Zamawiającemu.

  - Wykonawca winien udzielić gwarancji na wszelkie roboty objęte umową na okres minimum 26 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

  - Prace montażowe powinny przebiegać w taki sposób, który zagwarantuje ich zakończenie i osiągnięcie zamierzonego celu w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali zasady określone 
w załącznikach, a mianowicie: „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych”, obowiązujące na terenie Zamawiającego, „Zobowiązania do zachowania poufności”, „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakupach”, „Zasady postępowania firm zewnętrznych na terenie szpitala”, „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych” oraz „Klauzulę informacyjną RODO”. Powyższe załączniki do umowy powinny być przez wykonawcę odpowiednio wypełnione zgodnie z treścią 
w nich zawartą oraz podpisane przez osoby do tego upoważnione.

- Szczegółowy zakres prac do wykonania:

- demontaż istniejących drzwi,

- wywóz i utylizacja materiałów z demontażu,

- wykonanie obróbki murarskiej,

- dostawa i montaż nowych drzwi wraz z regulacją.

Wymianie podlegają drzwi zewnętrzne (1 szt.) przy magazynie oraz drzwi wewnętrzne 
(1 szt.) w zakładzie Mikrobiologii na terenie Szpitala.

- Opis wymagań w stosunku do elementów przedmiotu zamówienia:

Drzwi zewnętrzne:

- 1szt. drzwi o wymiarach ok. 1460 x 2090 mm,

- drzwi dwuskrzydłowe,

- otwierane na zewnętrz,

- profile ramy i skrzydła wykonane z profili aluminiowych, lakierowane, kolor do uzgodnienia  z Zamawiającym,

- skrzydła dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem,

- wypełnienie skrzydeł w części górnej oraz dolnej szybą bezpieczną,

- odporność ogniowa – EI30,

- okucie klamko-klamka,

- wyposażone w samozamykacz na skrzydle czynnym i biernym,

- wyposażone w 1 zamek z wkładką patentową,

- skrzydło bierne ryglowane ręcznie,

- wyposażone w zworę elektromagnetyczną na skrzydle czynnym,

- drzwi przystosowane do podłączenia do kontroli dostępu i systemu SAP,

- minimalny współczynnik przenikania ciepła drzwi – Ud = 1,3 W/(m2K).

Drzwi wewnętrzne:

- 1szt. drzwi o wymiarach ok. 1260 x 2370 mm,

- drzwi jednoskrzydłowe,

- wyposażone w naświetle stałe,

- profile ramy i skrzydła wykonane z profili aluminiowych, lakierowane, kolor do uzgodnienia  z Zamawiającym,

- drzwi dzielone na środku wysokości dodatkowym profilem,

- wypełnienie skrzydła w części górnej szybą bezpieczną minimum klasy P1A,

- wypełnienie skrzydła w części dolnej panel wypełniony pianką poliuretanową,

- drzwi dymoszczelne,

- okucie klamko-klamka,

- wyposażone w zamek i samozamykacz,

- wyposażone w zworę elektromagnetyczną,

- drzwi przystosowane do podłączenia do kontroli dostępu i systemu SAP.

Podane wymiary drzwi są wymiarami orientacyjnymi, dokładne wymiary określi Wykonawca po dokonanych pomiarach we własnym zakresie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za montaż  drzwi  o właściwych wymiarach dostosowanych do wymiaru otworu drzwiowego.

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92	Załącznik Nr 4

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Wykonawca:

………………………………………………………

……………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy” prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (znak sprawy: NLZ.2019.271.92).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(znak sprawy: NLZ.2019.271.92), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., 
w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92	Załącznik Nr 5

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy”, prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………….……………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92	Załącznik Nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369)

Oznaczenie postępowania NLZ.2019.271.92

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawę z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza 
w Bydgoszczy”

oświadczam, że należę / nie należę* do tej samej / żadnej* grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

* niepotrzebne skreślić

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

| L. P. | Wskazanie Wykonawcy |
| --- | --- |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.jurasza.pl, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92	Załącznik Nr 7

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Informuję, iż powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa Podwykonawcy | Nazwa lub opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92                                                                          	Załącznik nr 8a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

#### WYKAZ PRAC

zgodnie z punktem 7.3 SIWZ

| Lp. | Podmiot, na rzecz którego zostały wykonane prace | Miejsce wykonania prac | Przedmiot/rodzaj wykonanych prac | Wartość prac | Data wykonania (data początkowa – data końcowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | ……………………………………………………………………………………………………………… W skład prac wchodziły jednocześnie prace związane z montażem drzwi, okien oraz rolet |  |  |
| 2. |  |  | ……………………………………………………………………………………………………………… W skład prac wchodziły jednocześnie prace związane z montażem drzwi, okien oraz rolet |  |  |
| 3. |  |  | ……………………………………………………………………………………………………………… W skład prac wchodziły jednocześnie prace związane z montażem drzwi, okien oraz rolet |  |  |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92                                                                          	Załącznik nr 8a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

#### WYKAZ PRAC

zgodnie z punktem 7.3 SIWZ

| Lp. | Podmiot, na rzecz którego zostały wykonane prace | Miejsce wykonania prac | Przedmiot/rodzaj wykonanych prac | Wartość prac | Data wykonania (data początkowa – data końcowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | ……………………………………………………………………………………………………………… W skład prac wchodziły jednocześnie prace związane z montażem drzwi przeciwpożarowych |  |  |
| 2. |  |  | ……………………………………………………………………………………………………………… W skład prac wchodziły jednocześnie prace związane z montażem drzwi przeciwpożarowych |  |  |
| 3. |  |  | ……………………………………………………………………………………………………………… W skład prac wchodziły jednocześnie prace związane z montażem drzwi przeciwpożarowych |  |  |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92	Załącznik Nr 9a

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY – część 1

UMOWA

Nr SU/K/NLZ-2/…/20/W

zawarta w dniu    .   .2020 r.

p o m i ę d z y:

Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (85-094), przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
 zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003581, mającym nadany NIP: 554-22-31-069, zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. o zdr. inż. Jacek KRYŚ

a .................... , z siedzibą w .............. (..............), przy ul. .................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..................., NIP …………… oraz REGON ……………….. zwaną dalej “Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielonego zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty 
w trybie przetargu nieograniczonego o znaku sprawy: NLZ.2019.271.92, ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ………………………….  w dniu ‘’.’’.2020 r.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamawiającemu dostawy i montażu rolet, okien 
i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach w siedzibie Zamawiającego, w ilości 
i asortymencie określonym w załączniku do umowy.

§ 2

- Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego wymianę okien oraz drzwi, zamontuje wyposażenie do drzwi oraz nowe rolety na oknach zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Strony postanawiają iż szczegółowy zakres prac objętych umową został zawarty 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  dalej zwanej SIWZ oraz w ofercie, które to dokumenty stanowią integralną część umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się 
z SIWZ nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji zobowiązań przyjętych na podstawie umowy.

- Transport przedmiotu dostaw, koniecznych materiałów i akcesoriów do miejsca montażu wskazanego przez Zamawiającego, odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej, na jego koszt 
i ryzyko.

- Strony ustalają całkowity i maksymalny czas realizacji  pojedynczego zlecenia na 6 tygodni kalendarzowych od momentu przesłania zamówienia. Wykonanie przedmiotu umowy będzie każdorazowo potwierdzane pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez osoby upoważnione przez strony, w trzech egzemplarzach, z których dwa  otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 
o terminie planowanego wykonania prac związanych z wymianą okien, drzwi oraz montażem rolet, w ramach terminu wskazanego w ust. 3.

- Powiadomienia o zamówieniu i jego realizacji mogą być dokonane w formie pisemnej, faksowej lub e-mail: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 26 miesięcy.

- Strony postanawiają, iż wydłużają okres rękojmi w ten sposób, iż kończy się on po upływie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych (zakupionych przez siebie), które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego, fabrycznie nowych zgodnych z wymaganiami określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dotyczącej niniejszego zamówienia i przedmiarami robót, dokumentacją rysunkową w szczególności przy użyciu materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie (dla placówek szpitalnych) w tym atesty i świadectwa wydane przez upoważnione instytucje – zgodnie 
z art. 10 i 105 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca wraz z przekazaniem przedmiotu umowy przekaże atesty i świadectwa dotyczące zastosowanych materiałów. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże atesty i/lub certyfikaty w czasie realizacji przedmiotu umowy, i zapewniających sprawność eksploatacyjną.

- W przypadku, gdy materiały nie będą odpowiadały wymogom określonym w umowie Zamawiający może nakazać wstrzymanie robót do chwili usunięcia uchybień

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także, iż dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację umowy. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż przedmiot umowy wykona z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszelkimi mającymi zastosowanie normami jakościowymi i technicznymi oraz niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace będące przedmiotem umowy w sposób zapewniający minimalizację wpływu tych prac na funkcjonowanie przedsiębiorstw Zamawiającego jako przedmiotu leczniczego, który udziela świadczeń zdrowotnych, 
w tym prowadzenie normalnej działalności, w szczególności w pomieszczeniach sąsiadujących z miejscami, gdzie prowadzone są prace.

- Wykonawca wykona zobowiązania przyjęte na podstawie umowy używając własnych maszyn, urządzeń i narzędzi. Oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż wykonując czynności stanowiące przedmiot umowy będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących 
u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w toku wykonywania przedmiotu umowy do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej, w przypadku ww. uszkodzenia lub zniszczenia – Wykonawca na swój koszt naprawi je lub odtworzy, bądź pokryje koszty odszkodowania.

- Strony postanawiają, iż 	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę bądź osoby, za pomocą których wykonuje on zobowiązania przyjęte na podstawie umowy.

- Wykonawca wykonując zobowiązania przyjęte na podstawie umowy będzie posługiwać się pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 
i uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonania czynności określonych 
w SIWZ, których imiona i nazwiska, wymiar czasu pracy, informację czy jest to pracownik Wykonawcy czy Podwykonawcy, są umieszczone na liście określonej w SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco aktualizować listę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w okresie obowiązywania umowy wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę, które są określone w zdaniach poprzedzających, a Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę która będzie posiadać wiedzę o sposobie wykonywania tych zobowiązań, która będzie udzielać Zamawiającemu (osobom upoważnionym przez Zamawiającego) oczekiwanych wyjaśnień i informacji.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i przyjmuje do stosowania: „Zobowiązanie do zachowania poufności”, „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” obowiązujące na terenie Zamawiającego, „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych”, „Zasady postępowania firm zewnętrznych na terenie szpitala”, „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakupach”, „Klauzula informacyjna” stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§ 3

- Całkowita wartość umowy stanowi kwotę .............. zł brutto (słownie zł: ………………….……….……).

- Wykonawca zobowiązuje się, iż ceny wskazane w załączniku cenowym do oferty Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy nie ulegną zmianie (gwarancja stałości cen przez okres trwania umowy), z zastrzeżeniem ust. 14-16 poniżej.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres trwania umowy.

- Strony postanawiają, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania części zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy za pomocą osób trzecich, za których działania 
i zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.

- Strony postanawiają, że Wykonawca (wraz z osobami trzecimi za pomocą których wykonuje zobowiązania przyjęte na podstawie umowy) z miejsca swojej siedziby do miejsca w którym będzie wykonywać zobowiązania przyjęte na podstawie umowy (również z powrotem) dotrze na własny koszt i ryzyko.

- Strony dopuszczają obniżenie cen z przyczyn leżących po stronie producenta lub Wykonawcy (np. okresowe ceny promocyjne).

- Zamawiający przewiduje zmianę § 11 ust. 1 umowy, w ten sposób, że okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony, z tym zastrzeżeniem, iż nie więcej niż o 1/4 pierwotnie określonego okresu obowiązywania umowy tylko i wyłącznie w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie, na który została zawarta umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przedmiotu umowy, prawo do żądania od Wykonawcy zwiększenia ilości i asortymentu poszczególnych pozycji określonych 
w załączniku do umowy, kosztem odpowiedniego wartościowo zmniejszenia innych 
(w stosunku do wielkości określonych w formularzu cenowym) przy niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej ust. 1.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminach wskazanych w niniejszej umowie Zamawiający, niezależenie od prawa do żądania zapłaty kary umownej na podstawie § 6 umowy, zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania prac innemu niż Wykonawca podmiotowi, w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie prac.

- Strony postanawiają, że w przypadku określonym w ustępie poprzedzającym, wynagrodzenie innego niż Wykonawca podmiotu jest uwzględniane w całkowitej wartości umowy określonej w ustępie 1.

- Strony postanawiają, iż niezależnie od prawa do żądania zapłaty kary umownej na podstawie § 6 umowy, Wykonawca w przypadku określonym w ustępie 8 zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego dodatkowej kary umownej odpowiadającej różnicy powiększającej kwotę z tytułu wynagrodzenia brutto zapłaconego innemu podmiotowi 
w stosunku do kwoty którą Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie.

- Strony postanawiają, iż Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie płatne 
w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Zapłata należności dokonywana będzie 
za każdorazową pracę zrealizowaną przez Wykonawcę, stosownie do składanych przez Zamawiającego zamówień. Podstawę do wystawienia faktury VAT za daną dostawę stanowi oryginał protokołu zdawczo - odbiorczego związanego z dostawą, której dotyczy faktura VAT, który zostanie załączony do faktury VAT.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w umowie w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek jednej ze stron. Do wniosku strona zobowiązuje się dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu, a druga strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

- Zmiana wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 14 następuje proporcjonalnie do zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek określonej okoliczności.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT obejmującej dany okres rozliczeniowy stanowią oryginały protokołów zdawczo - odbiorczych potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w danym okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura, które to protokoły zostaną załączone do faktury.

- W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa 
w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przekracza 
15 000,00 zł lub równowartość tej kwoty), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.) – faktura musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT.

- Wykonawca na każdym dokumencie zdawczo-odbiorczym, jednocześnie fakturze VAT zobowiązuje się do wpisywania numeru zamówienia.

- Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Wszelkie świadczenia pieniężne powstałe na podstawie umów, wiążących Wykonawcę 
z Zamawiającym będą uiszczane tylko i wyłącznie bezpośrednio na rzecz faktycznego dostawcy, którego przedmiot działalności obejmuje wykonywanie czynności będących przyjętymi w umowie zobowiązaniami z tytułu dostawy lub wykonywanych prac.

- Wykonawca oświadcza, iż niniejsza umowa zostaje zawarta z poszanowaniem art. 230 Kodeksu spółek handlowych (dotyczy spółek z o.o.).

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania umowy Polisy OC obejmującej odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w ramach oraz przy okazji realizacji umowy wraz z ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wartość ubezpieczenia nie może ulegać zmniejszeniu przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię Polisy nie później niż w terminie 7 dni  od podpisania umowy oraz każdorazowo w terminie 7 dni po zawarciu kolejnej umowy ubezpieczenia na kolejny okres pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Strony zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani nikomu innemu w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego ustępu.

§ 4

- Reklamacja z tytułu wykonanych czynności składana będzie Wykonawcy przez Zamawiającego faksem na numer _______________________ bądź telefonicznie na numer _______________________, lub pocztą elektroniczną na adres …………………………….………..

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty jej złożenia. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na reklamację w tym terminie, strony uznają, iż reklamacja jest traktowana jako zasadna. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę złożenia reklamacji za pomocą faksu, o ile zostanie następnie potwierdzona listem poleconym.

- Strony postanawiają, iż w przypadku złożenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy trzech uzasadnionych reklamacji, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca w dniu wejścia w życie Umowy złoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej zabezpieczenie) o wartości 5% wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym.

- Jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie innej niż pieniężna, tj. w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, beneficjentem takiej gwarancji będzie wyłącznie Zamawiający, a płatność z takiej nieodwołalnej gwarancji następować będzie bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia zobowiązany jest na 7 dni przed upływem okresu ważności danej gwarancji przedstawić nową gwarancję. 
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu obowiązkowi lub gdy gwarancja będzie opiewać na mniejszą kwotę niż poprzednia Zamawiający jest uprawiony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego wydłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy:

- 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty zakończenia obowiązywania umowy.

- 30% zabezpieczenia pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy i zwrócone zostanie 15 dnia po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady w zależności, który z terminów zapadnie później.

§ 6

- W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy a także wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnie ze złożonym zamówieniem albo w przypadku zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych 
w wysokości 1% wartości opóźnionego, niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, niezależnie od uprawnień Wykonawcy określonych w § 9 umowy.

- Podstawę do ustalenia wysokości kary umownej stanowi wartość brutto opóźnionego, niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego materiału.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, do górnej granicy wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 7

Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie realizować jedynie zamówienia złożone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego: Rafał Losik, mgr inż. Tomasz Grochowski, Kamil Polcyn. O ewentualnej zmianie Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie.

Realizacja zamówienia z naruszeniem zdania poprzedniego uprawnia Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz/lub żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości brutto tej części przedmiotu umowy. Zapis § 6 ust. 3 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

§ 8

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, część dostaw/usług.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierać uzasadnienie.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - gdy zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Prawa zamówień publicznych,

  - gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

  - gdy wszczęto postępowanie zamierzającego do likwidacji działalności Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku powtarzającego się opóźnienia w wykonaniu zamówienia albo, jeśli narusza zobowiązania przyjęte na podstawie § 10 niniejszej umowy,

  - wskazanym w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,

  - wskazanym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

- Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie wskazywać przyczynę.

- W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. d, e lub f Zamawiający ma prawo do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości określonej w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu, 
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych na podstawie § 10 umowy, niezależnie od tego czy skorzysta z prawa do rozwiązania umowy.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

a)	nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;

b)	nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

c)	nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych 
z realizacją niniejszej umowy.

§ 11

- Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje 24 miesiące od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ustępu 2.

- Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 o wartości odpowiadającej całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.

- Ewentualne zmiany umów będą sporządzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności tych zmian.

- Załączniki do umowy („Zobowiązanie do zachowania poufności”, „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych, „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych”, „Zasady postępowania firm zewnętrznych na terenie szpitala”, „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakupach”, „Klauzula informacyjna”), stanowią jej integralną część składową.

§ 12

Właściwym do rozpoznania sporu umowy jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

..........................................................

Ozn. postępowania NLZ.2019.271.92	Załącznik Nr 9b

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY – część 2

UMOWA

Nr SU/K/NLZ-2/…/20/W

zawarta w dniu    .   .2020r.

p o m i ę d z y:

Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (85-094), przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003581, mającym nadany NIP: 554-22-31-069, zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. o zdr. inż. Jacek KRYŚ

a .................... , z siedzibą w .............. (..............), przy ul. .................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..................., NIP …………… oraz REGON ……………….. zwaną dalej “Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

........................................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielonego zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty 
w trybie przetargu nieograniczonego o znaku sprawy: NLZ.2019.271.92, ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ………………………….  w dniu ‘’.’’.2020 r.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje za wynagrodzeniem do realizacji zobowiązanie dostawy i montażu drzwi aluminiowych, przeciwpożarowych, dymoszczelnych  
w budynkach na terenie siedziby Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umowy zawarty jest w załączniku nr 2 
i obejmuje w szczególności:

  - demontaż istniejących drzwi,

  - wywóz i utylizację materiałów z demontażu,

  - dostawę i montaż nowych drzwi.

- Całkowita wartość umowy stanowi kwotę ………. zł brutto (słownie: ………………).

- Kwota wskazana w ustępie poprzedzającym, jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
i obejmuje wszelkie nakłady finansowe i rzeczowe potrzebne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przez Zamawiającego po wykonaniu zobowiązań określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany w fakturze VAT, w terminie i na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.

- W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa 
w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przekracza 
15 000,00 zł lub równowartość tej kwoty), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.) – faktura musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT.

- Wykonawca na każdym dokumencie zdawczo-odbiorczym, jednocześnie fakturze VAT zobowiązuje się do wpisywania numeru zamówienia.

- Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Strony zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani nikomu innemu w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, 
w związku z wykonywaniem Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego ustępu.

§ 2

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy strony określają na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia maksymalnie na 9 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - kontrolowania prawidłowości wykonania prac, a w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów,

  - zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu wykonywania przedmiotu umowy każdego podmiotu, który jego zdaniem, nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub którego obecność na terenie wykonywania prac z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawiona ofertą, obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami, przepisami, w szczególności bhp 
i p.poż. oraz w zakresie ochrony środowiska,

  - zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza niezbędnego do wykonania umówionego zakresu prac, jeżeli wystąpi taka potrzeba,

  - bieżące zabezpieczenie wykonywanych prac w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania Zamawiający może we własnym zakresie wykonać lub zlecić wykonanie powyższego zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - przywrócenie do stanu pierwotnego terenów zajętych czasowo w związku z realizacją prac oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją lub w związku z ich realizacją; w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania Zamawiający, może wykonać lub zlecić wykonanie powyższego zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - utrzymanie w czystości miejsc gdzie wykonywane są prace i zaplecza oraz ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego a przylegających do terenu, na którym są wykonywane prace; Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność w tym zakresie przed Zamawiającym i wszelkimi służbami i organami, w tym przed policją, strażą miejską; w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - zachowanie najwyższej ostrożności w czasie prowadzenia prac w sąsiedztwie elementów już wykonanych celem wyłączenia zaistnienia uszkodzeń i zniszczeń; jeżeli wystąpią takie szkody, to Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na własny koszt 
i ryzyko; w razie ich nieusunięcia Zamawiający może usunąć lub zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie, na którym są wykonywane prace oraz na terenie przyległym do wykonywanych prac- w przypadku wystąpienia takich szkód i zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń z tego tytułu, Wykonawca jest zobowiązany zwolnić od tej odpowiedzialności Zamawiającego,

  - ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby wykonywanych prac, w okresie od przekazania miejsca, na którym są wykonywane prace, do dnia w którym zostanie zakończony odbiór końcowy,

  - wykonywanie prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Zamawiającego i osób trzecich, z uwzględnieniem charakteru tych prac.

§ 4

- Strony wyznaczają do kierowania pracami następujące osoby:

  - przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie: ………………………………………,

  - przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie: ………………………… .

- Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zlecania prac zamiennych 
i dodatkowych.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania czynności odbioru końcowego atesty na wbudowane materiały i urządzenia, z zastrzeżeniem, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do czynności odbioru końcowego, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

- Odbiór końcowy prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego na piśmie w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

- Protokół odbioru zawierać będzie wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub uchybienia 
w wykonaniu przedmiotu umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub uchybienia nadają się do usunięcia, Zamawiający jest uprawniony do przerwania czynności odbioru a następnie zażądania usunięcia wad lub uchybień, 
z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu do usunięcia wad lub uchybień; strony postanawiają, iż po usunięciu wad lub uchybień, dokonują kontynuacji czynności odbioru końcowego albo będą wykonywać czynności odbioru końcowego od początku odbioru; strony postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje swoboda wyboru uprawnień w zakresie kontynuacji odbioru lub wykonywania czynności odbioru od początku,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiającemu przysługuje prawo:

    - do obniżenia wynagrodzenia za przedmiot umowy lub jego części odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; utrata wartości, ustalona będzie przez rzeczoznawcę budowlanego, powołanego przez Zamawiającego, w miarę możliwości spośród biegłych sądowych, na koszt Wykonawcy, co Wykonawca uznaje i akceptuje,

    - żądania ponownego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wady lub uchybienia uniemożliwiają lub utrudniają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

- Strony postanawiają, iż Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w wykonywanych przez Zamawiającego, odbiorach: przed upływem okresu gwarancji oraz przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć terminy takich odbiorów co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi a następnie zawiadomić Wykonawcę 
o wyznaczonym terminie.

- Strony postanawiają, iż za zakończenie czynności odbioru końcowego uznają podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowo, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6

- Rozliczenie między stronami dokonane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego, po zakończeniu prac. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego pod rygorem odesłania faktury VAT bez księgowania oraz odmowy zapłaty wynagrodzenia nią objętego, co Zamawiający uznaje i akceptuje i oświadcza, że w takim przypadku nie przysługują mu wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 60 dni licząc od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących przypadkach 
i w następujących wysokościach:

  - 0,5 % wynagrodzenia brutto (§ 1 ust. 3 umowy) z niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

  - 0,5 % wynagrodzenia brutto (§ 1 ust. 3 umowy) z niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub uchybień, stwierdzonych w toku odbiorów,

  - 20 % wynagrodzenia brutto (§ 1 ust. 3 umowy) z niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - w przypadku uchybienia terminowi wyznaczonemu na usunięcie wad lub uchybień stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto (§ 1 ust. 3 umowy) z niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych 
o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości przedmiotu umowy. Strony postanawiają, iż okres gwarancji ustala się na okres 26 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i obejmuje on wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia licząc od dnia następującego po dniu zakończenia czynności odbioru końcowego, stosownie do postanowień § 5 ust. 6 umowy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. W przypadku ujawnienia wad jakościowych, które są możliwe do usunięcia, Wykonawca jest zobowiązany do ich nieodpłatnego usunięcia 
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, w przypadku wad niemożliwych do usunięcia, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego elementu na nowy. W przypadku trzykrotnego wystąpienia wad jakościowych w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania  wymiany przedmiotu umowy na nowy.

- Wykonawca w dniu wejścia w życie Umowy złoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o wartości 5% wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym.

- Jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie innej niż pieniężna tj. w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, beneficjentem takiej gwarancji będzie wyłącznie Zamawiający, a płatność z takiej nieodwołalnej gwarancji następować będzie bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia zobowiązany jest na 7 dni przed upływem okresu ważności danej gwarancji przedstawić nową gwarancję. 
W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu obowiązkowi lub gdy gwarancja będzie opiewać na mniejszą kwotę niż poprzednia Zamawiający jest uprawiony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy:

  - 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany tj. od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,

  - 30% zabezpieczenia pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy i zwrócone zostanie 15 dnia po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady, który z terminów zapadanie później,

- Strony postanawiają, iż wydłużają okres rękojmi w ten sposób, iż kończy się on po upływie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.

§9

Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

- nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja umowy,

- nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych 
z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata,

- nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych 
z realizacją niniejszej umowy.

§10

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§11

Oferta cenowa z dnia …………….. będąca załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy stanowi jej integralną część. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Właściwym do rozpoznania sporu z umowy jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

- Wykonawca/Usługodawca/Dostawca* związany/ nie związany* umową ze Szpitalem odpowiedzialny jest za przestrzeganie na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskiem wg ISO 14001.

- Wykonawca/Usługodawca/Dostawca* w razie wytwarzania odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

- Wykonawca/Usługodawca* zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych /modernizacyjnych* do ustawienia oznakowanego kontenera z koniecznością jego opróżniania po każdym zapełnieniu na koszt własny.

- Na terenie Szpitala Wykonawcy nie wolno:

- spalać odpadów;

- wrzucać wytworzonych odpadów do kontenera Zleceniodawcy (chyba, że umowa stanowi inaczej);

- składować odpadów bezpośrednio na ziemi powstających w wyniku świadczenia usług, które mogłyby powodować skażenie gruntu, wody lub powietrza;

- myć pojazdów i sprzętu;

- przechowywać zapasów paliwa i tankować pojazdów;

- wylewać jakichkolwiek substancji do kanalizacji lub do gleby;

- negatywnie oddziaływać na środowisko, stosując maszyny, czy narzędzia pracy emitujące do atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu.

- Wykonawca w przypadku zniszczenia trawników i zadrzewień zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu pierwotnego.

- Wykonawca/Usługodawca może składować niezbędne do wykonywania robót materiały, tylko 
w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą nadzorującą prace ze strony szpitala.

- W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub awarii środowiskowej, każdorazowo Wykonawca/Usługodawca/Dostawca zobowiązany jest przerwać pracę i natychmiast podjąć działania minimalizujące skażenie środowiska oraz powiadomić o zdarzeniu osobę nadzorującą wykonanie umowy z ramienia Szpitala oraz starszego specjalistę ds. ochrony środowiska tel. 52/585-41-84 lub kierownika Działu Utrzymania Infrastruktury tel. 52/585-41-49.

- Wykonawca/Usługodawca/Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę, w zakresie wymienionych powyżej zasad środowiskowych, przed przystąpieniem do prac.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wynikających z powyższych zasad środowiskowych należy kontaktować się ze starszym specjalistą ds. ochrony środowiska tel. 52/585-41-84.

* niepotrzebne skreślić

.......................................................................       ..................................................................................

(pieczęć firmy)	                          (data i podpis wykonawcy/usługodawcy/dostawcy)

Załącznik nr 2 do umowy

ZOBOWIĄZANIE

DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

wykonującego zlecenie lub zadanie na rzecz Szpitala na podstawie umowy/zlecenia

………………….

(miejscowość, data)

……………………………………………

(imię i nazwisko oraz nazwa firmy)

……………………………………………

(adres lub siedziba)

Zobowiązanie

- Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych i informacji uzyskanych 
w z związku z pracami realizowanymi na rzecz SU nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, do których dostęp jest uzasadniony w związku z realizacją zlecenia (zadania) na podstawie zlecenia/ umowy *)

Nr ………………………………… z dnia …………………………………………………………………. r.

Przedmiotem zlecenia / umowy jest ………………………………………………………………………………….. Zakres informacji objętych tajemnicą określono w zleceniu/ umowie *).

- Niniejsze zobowiązanie stanowi integralną część wyżej wymienionej umowy/ zlecenia *).

- Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie przeze mnie tajemnicy w odniesieniu do informacji 
i danych stanowiących własność SU nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy będzie stanowić podstawę odpowiedzialności na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- W związku z realizowanym zleceniem zobowiązuje się:

- nie kopiować oraz w żadnej innej formie nie powielać danych udostępnionych na nośnikach papierowych lub elektronicznych,

- nie przekazywać w formie ustanej ani elektronicznej informacji na temat realizowanej umowy/zlecenia stronom i osobom trzecim,

- nie udostępniać w jakiejkolwiek formie, nawet do wglądu dokumentów i danych przekazanych w związku z realizowaną umową/zleceniem, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są one przechowywane

- nie wykorzystywać danych dla własnych celów dla osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie integralności danych w tym 
w szczególności za ich utratę.

*) niepotrzebne skreślić

……………………………………

czytelny podpis

(imię i nazwisko wykonawcy/osoby reprezentującej kontrahenta)

Załącznik nr 3 do umowy

WYMAGANIA W ZAKRESIE  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PRZY ZAKUPACH

- Dostawcy towarów/usług są zobowiązani do spełnienia wymagań, określonych w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy wg PN –N-18001:2004

- Szpital przekazuje dostawcy towarów / usług  informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia, o pracach szczególnie  niebezpiecznych i innych zagrożeniach,  występujących w szpitalu, np.

czynniki fizyczne: pole elektromagnetyczne w.cz./pole-EM, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, mikroklimat gorący, hałas, dźwiganie, transport pacjentów.

czynnik chemiczne: anestetyki, tlenek etylenu, formaldehyd, środki dezynfekcyjne, ksyleny, cytostatyki,

czynniki biologiczne: możliwość zakażenia wirusem WZW typu B, C, HIV/AIDS, prątkiem gruźlicy, innymi chorobami zakaźnymi,

inne zagrożenia: praca zmianowa, w porze nocnej, praca na wysokości do 3 m., powyżej 3 m., praca przy monitorze ekranowym.

- Dostawca towarów /usług uwzględnia kryteria, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazane w deklaracjach zgodności, certyfikatach, atestach itp. (wymienić  zidentyfikowane normy…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………)

- Dostawca towarów /usług potwierdza spełnienie wymagań polskich przepisów prawnych 
w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dostawca towarów /usług zapewnia przed użyciem zakupionych towarów, sprzętu wprowadzenie rozwiązań, zapewniających  zgodność z przepisami i   zasadami  BHP.

Dostawca towarów /usług

…………………………………………

(data i podpis)

Załącznik nr 4 do umowy

ZASADY POSTĘPOWANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE SZPITALA

- Wykonawca/firma zewnętrzna ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących na terenie szpitala przepisów i zasad bhp oraz higieny szpitalnej oraz za stosowanie bezpiecznych metod pracy.

- Wykonawca/firma zewnętrzna prowadzi prace w sposób nie zakłócający ciągłości świadczenia usług medycznych. (Wpisać w jaki sposób powiadomiono kierowników komórek organizacyjnych o prowadzonych pracach ………………………..……………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………)

- Wykonawca/ firma zewnętrzna zobowiązany jest do wygrodzenia i oznakowania miejsc prowadzenia prac poprzez zastosowanie, np. taśm ostrzegawczych, tablic informacyjnych (wpisać jakie oznakowania użyto: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………)

- Szpital zastrzega sobie prawo przerwania pracy przez służbę BHP, w przypadku, gdy sposób prowadzonych prac zagraża bezpieczeństwu pracowników, pacjentów lub osób przebywających na terenie Szpitala.

- Wykonawca/firma zewnętrzna zapewnia utrzymania ładu i porządku w miejscu  wykonywania prac i po ich  zakończeniu.

- Wykonawca/firma zewnętrzna zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom własnym oraz wyposażenia ich w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Przedstawiciel

Przedstawiciel firmy zewnętrznej                                                             Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 –

komórka zlecająca prace

....................................................                                                                    ………………………………………………            (data i podpis)                                                                                                               (data i podpis)

Załącznik nr 5 do umowy

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

Szpital przekazuje firmie zewnętrznej informacje:

- o czynnikach szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia, o pracach szczególnie  niebezpiecznych i innych zagrożeniach,  występujących w szpitalu, np.

czynniki fizyczne: pole elektromagnetyczne w.cz./pole-EM, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, mikroklimat gorący, hałas, dźwiganie, transport pacjentów.

czynniki chemiczne: anestetyki, tlenek etylenu, formaldehyd, środki dezynfekcyjne, ksyleny, cytostatyki,

czynniki biologiczne: możliwość zakażenia wirusem WZW typu B, C, HIV/AIDS, prątkiem gruźlicy, innymi drobnoustrojami,

inne zagrożenia: praca zmianowa, w porze nocnej, praca na wysokości do 3 m., powyżej 3 m., praca przy monitorze ekranowym.

o postępowaniu w przypadku sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników:

udzielanie pierwszej pomocy, nr tel.  wew. 4222 lub 052-585-4333,

o zasadach działania w razie pożaru lub innych sytuacji nadzwyczajnych :

uruchomić najbliższy ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy),

powiadomić Straż Pożarną (tel. 998 lub 112),

powiadomić dyspozytora (tel.7766), Inspektora p. poż. (tel. 667652249),

Firma zewnętrzna potwierdza, że zapewnia własnym pracownikom:

- badania lekarskie profilaktyczne,

- szkolenia w zakresie BHP, szkolenia specjalistyczne, kwalifikacyjne np. przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych,

- wyposażenie w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,

- zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na wykonywanym stanowisku,

- zapoznanie z instrukcjami obsługi wykorzystywanych urządzeń, kart charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych.

Przedstawiciel

Przedstawiciel firmy zewnętrznej                                                             Szpitala uniwersyteckiego Nr 1

.............................................…………………………                    			………..............………………………………………………

(data i podpis)                                                                         		                               (data i podpis)

Załącznik nr 6 do umowy

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. …………….. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, 
chyba że przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie danych osobowych.

- W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy ustawy Pzp, 
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jerzy Nowak,  
e-mail: je.nowak@jurasza.pl.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury postępowania przetargowego oraz na tej podstawie podpisanej stosownej umowy.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

…………………………………………………………….

Data i czytelny podpis osoby do kontaktu

# Text boxes

DYREKTOR

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

DYREKTOR

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś